## Slide 1
SUCCESSした計算結果のフォルダにおいて、XMLdata.zipから計算結果のデータを読み込み、各種出力をさせる方法
コマンドラインでの実行方法の詳細はInput.pdfを参照のこと
後処理の詳細はVisualization.pdfの3.2章を参照のこと
なお、事前にCHEMKINを実行できるように、スパコン上でモジュールの読み込みを実施しておくこと(2018年時点では”module load ansys/19.0”)
1. XMLdata.zipと同じ場所にCKSolnList.txtを作成し、以下の文字を記入する。記載の意味は次項。
VARIABLE VAR NONE
VARIABLE SEN NONE
VARIABLE ROP NONE
VARIABLE H2 0 1 0
2. このpptフォルダのpythonフォルダのgetSolutionTranspose.shをコピーして実行すると、指示したデータがいったんCKSoln.ckcsvに出力され、その後、csvファイルが出力される。csvファイルはそのままエクセルで開ける。

## Slide 2
How to read calculation result data from XMLdata.zip and output various data in the folder of SUCCESS calculation result Please refer to Input.pdf for the details of the command line execution method. For details of post-processing, refer to section 3.2 of Visualization.pdf. Please load the module on the supercomputer so that you can execute CHEMKIN in advance (“module load ansys / 19.0” as of 2018).
1. Create CKSolnList.txt in the same location as XMLdata.zip and enter the following characters. The meaning of the description is the next section.
We recommend that you always write these three lines. When NONE → ALL, all variable values ​​(VAR), SEN (sensitivity coefficient) and ROP (generation rate) are output, but the amount of data is too large to handle.
VARIABLE VAR NONE
VARIABLE SEN NONE
VARIABLE ROP NONE
VARIABLE H2 0 1 0
2. このpptフォルダのpythonフォルダのgetSolutionTranspose.shをコピーして実行すると、指示したデータがいったんCKSoln.ckcsvに出力され、その後、csvファイルが出力される。csvファイルはそのままエクセルで開ける。

## Slide 3
VARIABLE VAR NONE
VARIABLE SEN NONE
VARIABLE ROP NONE
VARIABLE temperature 1 0 0
VARIABLE pressure 1 0 0
VARIABLE H2 1 0 0
VARIABLE O2 1 0 0
UNIT Pressure (bar)
UNIT HeatProductionRate (kJ/cm3-sec)
CKSolnList.txtの記述により、出力するデータの種類を制御可能。
この三行は常に記述することを薦める。NONE→ALLにすると、変数値（VAR）、SEN（感度係数）、ROP（生成速度）のすべてを出力するが、データ量が多すぎて扱いにくい。
変数名に指定可能な文字列や指定可能な単位について、
詳細は”GetSolution -listonly” を実行して出力されるCKSolnList.txtを参照のこと
例：
「VARIABLE 変数名 A B C」の形式で出力したいデータを指定する
・A B Cには1か0を指定し、1は出力する、0は出力しない、を意味する
・Aは変数値、Bはその変数に対する感度係数、Cはその変数の生成速度に該当する
単位も指定可能
デフォルトで温度はK、化学種はモル分率

## Slide 4
Specify the data you want to output in the format of "VARIABLE variable name A B C" ・ Specify 1 or 0 for ABC, output 1 and output 0 ・ A is the variable value, B is the sensitivity coefficient for that variable, and C is the generation speed of that variable.
VARIABLE VAR NONE
VARIABLE SEN NONE
VARIABLE ROP NONE
VARIABLE temperature 1 0 0
VARIABLE pressure 1 0 0
VARIABLE H2 1 0 0
VARIABLE O2 1 0 0
UNIT Pressure (bar)
UNIT HeatProductionRate (kJ/cm3-sec)
Regarding the character string that can be specified for the variable name and the unit that can be specified, For details, refer to CKSolnList.txt output by executing "GetSolution -listonly".

## Slide 5
各種サンプル概要（2018/11）
Python2.7.4で動作確認
IDT_CH4-air_f1_p1_T1500/run_IDT.sh
  aurora計算を実行、最後に着火遅れ時間(sec)を出力
LFS_CH4-air_T300_p1_f1.00/run_LFS.sh
  premix計算を実行、最後に火炎の概要を出力
それほど難しいプログラムではない（はず）ので、中身を理解して、適宜修正して用いると便利
サブルーチン集：nksub
各種後処理でよく使う機能をまとめたサブルーチン。使い方は以下のとおり。
1. このpptファイルと同じディレクトリにあるpythonディレクトリをホームディレクトリにコピー
2. nksubを使うスクリプトファイルの先頭に以下を追記
3. nksub.xxx の形式でサブルーチンを呼び出せる
import sys
from os.path import expanduser
mypydir = expanduser("~") + "/python"
sys.path.append(mypydir)
import nksub
詳細な使い方は、 pythonディレクトリ内のnksub.pyのコメントなどを参照のこと
各種Linuxコマンドと組み合わせて応用すれば、
・条件テーブルを読み込んで各条件の計算を実施・解析→グラフ化まで自動化
・計算結果を解析しながら次条件の入力ファイルを作成して全自動で消炎限界計算
など、原理的にはやりたいことは何でも自動化できます。ただし、自動化による省力化とスクリプト作成の労力のトレードオフはよく考えること。自動化は研究の手段であって目的ではありませんよ！

## Slide 6
It's not (or should be) a very difficult program, so it's convenient to understand its contents and use it after modifying it appropriately.
IDT_CH4-air_f1_p1_T1500 / run_IDT.sh Execute aurora calculation and output ignition delay time (sec) at the end LFS_CH4-air_T300_p1_f1.00 / run_LFS.sh Execute premix calculation, and finally output flame summary
If applied in combination with various Linux commands, ・ Read the condition table and perform calculation of each condition ・ Automate from analysis to graphing ・ While analyzing the calculation results, create an input file for the following conditions and calculate the extinction limit fully automatically. In principle, you can automate whatever you want to do. However, think carefully about the trade-off between labor saving by automation and labor for script creation. Automation is a research tool, not a goal!

## Slide 7: Subroutine Collection: nksub
A subroutine that summarizes frequently used functions in various post-processing. The usage is as follows. 1. Copy the python directory in the same directory as this ppt file to your home directory 2. Add the following to the beginning of the script file that uses nksub It's a sequel.
3. Subroutine can be called in the format of nksub.xxx For detailed usage, refer to the comment etc. of nksub.py in the python directory.